## Slide 1
Adapted from Lichtman & Conchello, Nat. Methods, 2005.
01
《生物大分子科学导论》
从荧光到成像：
光学技术如何“看见”蛋白质
——荧光检测、FRET与超分辨成像
在蛋白质研究中的应用
光电信息科学与工程
卞恺
带标签的目标
光信号
探测器
从生物学问题到光学测量
Notes: 建议用时：25秒（含指图与停顿）
右边这条小链就是今天的主线：给研究目标加上荧光标签，把相关信息带到光信号里，再由探测器读出来。我们从光电专业的角度，介绍怎样回答蛋白质的位置、构象和相互作用这些问题，重点放在看到了什么信号、怎样测量，以及能从中解释什么。
来源：
https://doi.org/10.1038/nmeth817

## Slide 2
我们想知道蛋白质的什么？
Adapted from Ha et al., Nat. Rev. Methods Primers, 2024; Lelek et al., 2021;
Agam et al., Nat. Methods, 2023.
02
① 空间位置
② 构象状态
③ 分子相互作用
接近 ≠ 已证实结合
位于细胞的什么位置？
是否形成特定空间组织？
状态改变时，内部相对距离
可能发生纳米尺度变化。
两个分子是否接近？
相互作用能否改变光信号？
细胞尺度
µm
普通荧光成像分辨
约数百 nm
FRET典型敏感距离
约2–8 nm
（非硬边界）
Notes: 建议用时：55秒（含指图与停顿）
这三幅图分别对应位置、构象和分子相互作用。左图关心蛋白质在哪里、怎样组织；中图关心同一个蛋白内部的相对位置是否改变；右图关心分子接近后是否带来光信号变化。下方把问题放到不同尺度上：细胞常用微米描述，普通成像分辨尺度约数百纳米，FRET则对数纳米距离敏感。因此，我们要先选问题，再选可测的信号。这里保留一个提醒：看到两个信号接近，还不能单独证明直接结合。
来源：
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00298-3
https://doi.org/10.1038/s43586-021-00038-x
https://doi.org/10.1038/s41592-023-01807-0

## Slide 3
让蛋白质信息搭上荧光信号
Adapted from Lichtman & Conchello, Nat. Methods, 2005, Figs. 1–2;
Lelek et al., Nat. Rev. Methods Primers, 2021, Fig. 2.
03
激发光
荧光
Absorption
Emission
Stokes shift
归一化信号
波长
荧光标签
蛋白质如何被荧光标记？
GFP融合表达
将GFP与目标蛋白融合表达
有机染料标记
在特定位点连接染料
抗体标记
识别目标并携带荧光团
Stokes位移
吸收峰与发射峰之间的光谱位移
波段差异帮助滤光与分光
示意光谱，非实验数据
Notes: 建议用时：55秒（含指图与停顿）
左图说明标签怎样把目标和光信号联系起来。可以融合表达GFP，在特定位点连接有机染料，或用带荧光团的抗体识别目标。右图的吸收峰和发射峰通常不在同一位置，这种位移就是Stokes位移。分子受激后通常先经历部分非辐射弛豫，所以发射峰常向长波移动。对光电系统来说，波段差异让滤光与分光成为可能。需要注意，标签本身有尺寸，读到的标签位置不能直接等同于蛋白本体的绝对位置。
来源：
https://doi.org/10.1038/nmeth817
https://doi.org/10.1038/s43586-021-00038-x

## Slide 4
一束荧光，不止一种信息
Adapted from Lichtman & Conchello, Nat. Methods, 2005; Torrado et al., 2024;
Ha et al., 2024; Lelek et al., 2021, Nat. Rev. Methods Primers.
04
生物学问题
光学可观测量
测量方法
标记信号有何特征？ | 强度 / 光谱 | 荧光测量
局部环境或相互作用改变？ | 荧光寿命 | FLIM
构象 / 纳米距离改变？ | FRET efficiency | FRET / smFRET
蛋白标签位于何处？ | 图像位置分布 / PSF | 荧光显微成像
更精细的空间组织？ | Localization（定位） | SMLM
同一问题可结合多种方法；光信号需要标记与对照才能解释。
Notes: 建议用时：50秒（含指图与停顿）
请沿着一行从左读到右：先提出问题，再确定测什么，最后选择方法。中间这一列是两个学科的连接处。比如关心蛋白构象，可以记录FRET效率；关心局部环境，可以记录荧光寿命；关心空间组织，可以分析图像位置分布或定位结果。生物学告诉我们想知道什么，光电测量把它变成可以记录的数据。这个表不是一对一的配方，同一问题可结合多种方法，而光信号需要结合标记和对照来解释。
来源：
https://doi.org/10.1038/nmeth817
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00358-8
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00298-3
https://doi.org/10.1038/s43586-021-00038-x

## Slide 5
光信号还有“时间”
Adapted from Torrado et al., Nat. Rev. Methods Primers, 2024.
05
归一化荧光强度
短寿命
长寿命
激发后时间 / ns
0
2
4
6
8
FLIM
寿命的空间分布
短寿命
长寿命
荧光寿命：激发后衰减的时间特征，通常为纳秒量级
对局部环境、分子相互作用等变化敏感，提供亮度之外的信息。
强度成像：记录强弱 | 寿命成像：进一步读取时间
时间域FLIM的一种实现：脉冲激发 + TCSPC
示意，非实验数据
Notes: 建议用时：60秒（含指图与停顿）
左边两条曲线起点相同，区别在于下降的速度。寿命描述荧光团激发后衰减的时间特征，常在纳秒量级。蛋白质周围的局部环境或分子相互作用可能影响这个过程，所以它提供了亮度之外的信息。右边的FLIM把寿命差异映射回空间位置。时间域的一种实现是脉冲激发加TCSPC，统计单光子相对激发脉冲的到达时间；其他实现并不一定用TCSPC。这里的寿命是荧光衰减的时间，绝不是蛋白质活多久。
来源：
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00358-8

## Slide 6
FRET：一把纳米尺度的光谱尺
Adapted from Ha et al., Nat. Rev. Methods Primers, 2024.
06
FRET（Förster resonance energy transfer）
较远
Donor
Acceptor
较近
非辐射能量转移
FRET efficiency
50%
1
0
0
1
r/R₀
E =
1
1 + (r/R₀)⁶
FRET需要什么？
足够接近；供体发射与受体吸收有光谱重叠
标记位置、取向等影响定量解释
典型用途：构象、分子相互作用、动态变化
r：供受体荧光团间距
R₀：相应模型下效率为50%的特征距离
典型smFRET范围约2–8 nm，非硬边界
R₀
Notes: 建议用时：65秒（含指图与停顿）
左边用两种间距说明供受体之间的非辐射能量转移。距离足够近，而且供体发射与受体吸收有光谱重叠，才能产生可测的FRET。右边曲线中，间距等于R零时效率为百分之五十，附近距离稍变，效率就明显改变。公式中的六次方体现了这种敏感性，因此可用来读取蛋白构象、分子相互作用和动态变化。典型smFRET范围约二到八纳米。定量解释时要结合标记位置和取向，不能只把效率变化机械地换成蛋白整体的开合。
来源：
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00298-3
https://doi.org/10.1038/s41592-023-01807-0

## Slide 7
一个实例：构象变化如何改变光信号？
Source: Agam et al., Nat. Methods, 2023, Fig. 1b–c and Results—MalE.
Structures: RCSB PDB 1OMP / 1ANF (Cα coordinates; residue markers added).
07
MalE：麦芽糖结合蛋白；结合麦芽糖前后构象改变
真实结构 · Cα主链投影
apo
holo
PDB 1OMP
PDB 1ANF
MalE-1 K29C–S352C
MalE-2 D87C–A186C
染料：Alexa546 / Alexa647
橙点为残基位置，非染料中心
论文原图局部 · MalE-1
实验室1代表性数据
跨实验室平均FRET效率
16个实验室，约值
MalE-1
0.49 → 0.67
MalE-2
0.83 → 0.71
apo → holo
同一状态变化，不同标签几何可给出不同变化方向。
FRET读取特定两枚标签之间的距离相关信息。
橙点仅标示MalE-1的
29 / 352位残基
Notes: 建议用时：75秒（含指图与停顿）
左边是真实PDB坐标，中间是实验室一的代表性直方图，右边则是十六个实验室的平均效率。MalE结合麦芽糖前后构象改变。两套标记使用Alexa五四六和六四七，但位点不同：一号为二十九和三百五十二，二号为八十七和一百八十六。结果一号效率升高，二号降低，说明同一状态变化可以因标签几何不同而读出相反方向。结构图橙点只标出一号的两个残基位置，并不是染料中心，也没有画出二号位点。
来源：
https://doi.org/10.1038/s41592-023-01807-0
结构来源：https://www.rcsb.org/structure/1OMP
https://www.rcsb.org/structure/1ANF

## Slide 8
光从哪里来，又怎样成为图像？
Adapted from Lichtman & Conchello, Nat. Methods, 2005, Fig. 3;
Lelek et al., Nat. Rev. Methods Primers, 2021, Fig. 3a.
08
Light source
光源
Excitation filter
激发滤光片
Sample 样品
Objective 物镜
激发与收集共用物镜
Dichroic mirror 二向色镜
反射激发光
透射荧光
Emission filter 发射滤光片
Tube lens / imaging optics
筒镜／成像镜组
Detector 探测器
光信号 → 电信号
激发光
荧光
简化落射光路
光电系统关心什么？
Light source
波长、功率、稳定性
Objective
NA：集光与分辨
Filters / dichroic
光谱选择性
Detector
Time-resolved detection
时间分辨率 / TCSPC
工程指标示例，按测量任务选择
激发 → 光谱选择 → 成像 → 光电探测
二向色镜按波长选择性反射／透射
量子效率、SNR
、帧率
Notes: 建议用时：65秒（含指图与停顿）
先沿蓝线看：激发光经过滤光片，在二向色镜处反射，经物镜到样品。再沿绿线返回：荧光由同一物镜收集，透过二向色镜，经过发射滤光片和成像镜组，到达探测器。蛋白标签的弱信号能否读出来，取决于整条链路。右边重点看NA、量子效率和SNR：分别关联集光与分辨、光子转为可测响应的效率，以及信号与噪声的对比。测寿命时还要关心时间分辨。这些是按任务选择的指标，并非每台显微镜都同时具备全部功能。
来源：
https://doi.org/10.1038/nmeth817
https://doi.org/10.1038/s43586-021-00038-x
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00358-8

## Slide 9
为什么两个很近的点会混在一起？
Adapted from Lelek et al., Nat. Rev. Methods Primers, 2021, Fig. 1a–b;
Lichtman & Conchello, Nat. Methods, 2005. PSFs schematic; numerical example for teaching.
09
Object
Image
大间距
中间距
小间距
d ≈ 0.61λ / NA
Rayleigh criterion,
lateral resolution
教学算例（非实验结果）
λ = 550 nm，NA = 1.4
d ≈ 240 nm
λ：检测的荧光／成像波长
NA：数值孔径 (n sinθ)
检测到 ≠ 分辨开
衍射受限成像：~10² nm | FRET：~10⁰ nm量级
仍能检测标签及较大尺度分布，但难以直接分辨许多蛋白内部纳米距离。
Notes: 建议用时：55秒（含指图与停顿）
上面是真实物点，下面是经过成像后形成的PSF。三个条件只改变点间距，每个PSF的宽度保持相同；两点越近，图像越难分开。右边用五百五十纳米和NA一点四作教学算例，得到约二百四十纳米的横向分辨尺度，不是论文实验结果。这个量级能帮助我们判断蛋白质研究该选什么方法。普通显微镜仍能检测标签及较大尺度分布，检测到不等于分辨开；蛋白内部数纳米距离则可借助FRET这类测量。
来源：
https://doi.org/10.1038/nmeth817
https://doi.org/10.1038/s43586-021-00038-x
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00298-3

## Slide 10
分批发光，让位置逐个显现
Adapted from Lelek et al., Nat. Rev. Methods Primers, 2021, Fig. 1; image source: Fig. 3b.
STED: Schermelleh et al., Nat. Cell Biol., 2019.
10
Frame 1
Frame 2
Frame 3
稀疏发光
Localization
定位
单个亮斑仍受衍射展宽
Reconstruction
累积重建
估计位置的累积
dSTORM微管图像 · 原图局部
常规荧光 / dSTORM
60,000 raw frames
FRC估计分辨率 ≈44 nm
定位质量受光子数与背景影响
代价：多帧采集、计算重建、稳定标记与低漂移
STED：受激发射抑制外围荧光，缩小有效发光区域
Notes: 建议用时：65秒（含指图与停顿）
左图按帧、定位、重建依次读取。每帧只有少量发光体，亮斑仍然很宽，但中心可以被估计；累积多帧才得到更精细的组织信息。右边的微管图用了六万张原始帧，FRC估计分辨率约四十四纳米。这里的数字不是定位精度、微管直径，也不是所有SMLM的固定性能。光子数和背景影响定位质量，因此需要多帧采集、稳定标记、低漂移和计算重建。角落的STED通过受激发射抑制外围荧光，是另一种缩小有效发光区域的思路。
来源：
https://doi.org/10.1038/s43586-021-00038-x
https://doi.org/10.1038/s41556-018-0251-8
实验图：https://www.nature.com/articles/s43586-021-00038-x/figures/3

## Slide 11
从光子到蛋白质信息
Adapted from Lichtman & Conchello, Nat. Methods, 2005; Torrado et al., 2024;
Ha et al., 2024; Lelek et al., 2021, Nat. Rev. Methods Primers.
11
蛋白质问题
荧光标签
光信号
光学系统
光电探测
数据
蛋白质信息
标记、校准与模型
生物学提出问题，
光电技术提供观察和测量手段。
生物大分子
位置 / 构象 / 相互作用 / 空间组织
光学可观测量
强度 / 光谱 / 时间 / FRET效率
PSF / 定位
光电技术
光源 / 分光 / 物镜 / 探测器
时间分辨 / 成像
Notes: 建议用时：50秒（含指图与停顿）
左边把整场测量过程串起来，右边则说明两个学科在哪里相接。蛋白质研究提出位置、构象、相互作用和空间组织的问题，标记把相关变化带进光信号。光源、分光、物镜和探测器把信号变成强度、光谱、时间或定位数据。最后结合标记、校准与模型，才能解释蛋白质信息。前面的MalE和微管分别展示了距离与空间组织的读取。因此，生物学提出问题，光电技术提供观察和测量手段。
来源：
https://doi.org/10.1038/nmeth817
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00358-8
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00298-3
https://doi.org/10.1038/s43586-021-00038-x

## Slide 12
参考文献与成员分工
12
1. Lichtman, J. W. & Conchello, J.-A.
Fluorescence microscopy.
Nat. Methods 2, 910–919 (2005).
DOI: 10.1038/nmeth817
2. Torrado, B. et al.
Fluorescence lifetime imaging microscopy.
Nat. Rev. Methods Primers 4, 80 (2024).
DOI: 10.1038/s43586-024-00358-8
3. Ha, T. et al.
Fluorescence resonance energy transfer at the
single-molecule level.
Nat. Rev. Methods Primers 4, 21 (2024).
DOI: 10.1038/s43586-024-00298-3
4. Agam, G. et al.
Reliability and accuracy of single-molecule FRET
studies for characterization of structural dynamics
and distances in proteins.
Nat. Methods 20, 523–535 (2023).
DOI: 10.1038/s41592-023-01807-0
5. Lelek, M. et al.
Single-molecule localization microscopy.
Nat. Rev. Methods Primers 1, 39 (2021).
DOI: 10.1038/s43586-021-00038-x
6. Schermelleh, L. et al.
Super-resolution microscopy demystified.
Nat. Cell Biol. 21, 72–84 (2019).
DOI: 10.1038/s41556-018-0251-8
成员贡献
卞恺｜__________
成员2｜__________
成员3｜__________
Notes: 建议用时：20秒（含指图与停顿）
这里列出本次汇报依据的六篇英文文献。Ha支撑FRET原理，Agam提供MalE实例，Lelek支撑定位显微及微管数据。其余文献用于基础荧光、寿命成像和超分辨概念查证。成员贡献栏留待确认后填写。接下来欢迎提问。
来源：
https://doi.org/10.1038/nmeth817
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00358-8
https://doi.org/10.1038/s43586-024-00298-3
https://doi.org/10.1038/s41592-023-01807-0
https://doi.org/10.1038/s43586-021-00038-x
https://doi.org/10.1038/s41556-018-0251-8